## Slide 1
1조 임OO 김OO 한OO
- 농구 경기장 -
Embedded
System

## Slide 2
START
FINISH
개발 일정
시나리오
관리실
흡연실
활용 정리
쓰레기통
휴게실
관중석
경기장
01 INDEX
03

## Slide 3
02 개발일정
5주차
6주차
7주차
8주차
9주차
10주차
11주차
12주차
13주차
역할분담, 시나리오 작성, 준비물
시스템 1 구현
시스템 2 구현
자체 피드백
UCC 촬영, 자체 피드백
14주차
최종 시스템 점검,
발표자료 제작
아이디어 회의
및
Develop
04

## Slide 4
03 시나리오
입장
관람
휴식
흡연
화재
05

## Slide 5
04 구현
<전체 조망>
측면 촬영
부감 촬영
경기장
관중석
휴게실
제어실/흡연실
쓰레기통
06

## Slide 6
04 구현
<경기장> 농구 골대, 전광판
주요 코드
영상
A 승리
B 승리
draw
핵심기능
게임 시작과 동시에 시간 카운트.
농구 골대에 공을 초음파로 센싱하여
점수를 카운트하고 부저를 울린다.
종료 시 우승자 발표.
활용
I2C통신_LCD/ 초음파 센서: HC-SR04P/
디지털 버저: DFR0032/ millis() 다중기능/ I2C 통신
07

## Slide 7
04 구현
<경기장> 관중석
활용
주요 코드
영상
핵심기능
초음파 센서: HC-SR04P/ 기울기 센서: SW200
서보 모터/ 부저/ I2C 통신
의자에 앉아있을 때 의자의 기울기를
센싱하여 서보 모터로 의자가 올라가지
않도록 잡아준다. 이 때, 초음파 센서를
이용하여 사람이 자리에서 떠나면
다시 서보 모터가 의자를 놓아준다.
일반 동작
초음파
감지 X
기울기
감지 X
11

## Slide 8
04 구현
<휴게실> 쓰레기통
주요 코드
영상
핵심기능
쓰레기가 일정 높이 이상 찼을 때,
쓰레기통의 LED 불을 초록불에서
빨간불로 전환하고 3초마다 관리실에
센싱한 쓰레기통의 상태를 알려준다.
일반 동작
활용
초음파 센서: HC-SR04P/ LED/
디지털 진동 센서: DFR0027/ UART 통신
15

## Slide 9
04 구현
<휴게실> 의자, 좌석 표시기
주요 코드
영상
핵심기능
LCD/ 가변저항/ 디지털 버저/
I2C 통신 / millis() 다중기능
바운스 X
바운스 O
이전상태 앉음, 현재상태 일어섬일 때,
현재 상태와 5초 후의 상태가 같다면
자리를 떠난 것으로 간주,
잔여좌석을 업데이트하고,
다르다면 다시 자리에 착석했으므로
좌석을 업데이트하지 않는다.
(디바운스 아이디어 활용)
활용
17

## Slide 10
04 구현
<흡연실>
주요 코드
영상
핵심기능
화재발생
안전확인
연기만
감지
활용
온도 센서: LM35/ 디지털 온습도 센서: DHT11/
모터/ 디지털 버저/ 푸시버튼/ 주변광 센서
20
온습도 두 주변광 센서의 차이를 이용해
화재의심경우, SPI 통신으로 체크 요청
I2C 통신으로 답 수신.
결과에 따라 모터 방향 설정할 수 있다.

## Slide 11
04 구현
<관리실>
주요 코드
영상
핵심기능
화재발생
안전확인
연기만
감지
활용
디지털 버저/ LCD/
RGB_LED/ UART 통신/ SPI 통신/ I2C 통신
20
UART, SPI를 통해 상태를 받아오고,
I2C 통신으로 상황을 통제한다.
RGB_LED 모듈로 하여금 현재 상황을 파악
할 수 있다.
Serial 통신, 푸시버튼으로 상황 알림 가능

## Slide 12
20
활용 정리
Serial.print() / delay() / LED/ millis()(다중기능)/ 푸쉬 버튼(토글 스위치) / 디바운싱 함수 /
RGB LED/ 가변 저항 / 저항형 센서(온도 센서-LM35, 주변광 센서-PT550/
기울기 센서-SW200)/ 아날로그 주변광 센서-DFR0026 / 디지털 진동 센서-DFR0027 /
디지털 온습도 센서-DHT11 / PIR 센서-HC-SR501 / 초음파 센서-HC-SR04P/ 디지털 버저 /
LCD / DC 모터(-릴레이 / DC 모터-트랜지스터와 다이오드 / DC 모터-H-브리지 / 정전압기 /
서보 모터/ 시리얼 통신(realterm) / UART / 아두이노-컴퓨터 통신/ SPI 통신 / I2C 통신 /
I2C_통신 LCD/ 인터럽트
05 활용 정리

## Slide 13
- Questions?-
THe END
THANK YOU